## Slide 1: 四軸飛行器
S04352041 秦翊瑋

## Slide 2: 報告內容
甚麼是多旋翼飛行器
四旋翼的特點
四旋翼如何飛行?
四旋翼的控制方法
如何通訊
DEMO

## Slide 3: 甚麼是多旋翼?

## Slide 4
Milti---copter
多旋翼顧名思義就是…..
MULTICOPTER
Milticopter

## Slide 5: 外觀構型自由

## Slide 6
四旋翼的特點

## Slide 7: 最簡單的構造
機身+四顆馬達+四根螺旋槳
= 四旋翼飛行器

## Slide 8: 特性
控制簡單---->容易上手
垂直起降---->不用跑道
定點停懸---->適合遙測、空拍

## Slide 9: 四旋翼如何飛行?

## Slide 10: 空間移動、旋轉
飛機在空間中有六個自由度
滾轉 Roll
俯仰 Pitch
偏航 Yaw

## Slide 11: 飛行原理

## Slide 12
四旋翼的控制方法

## Slide 13: 硬體外觀(示意圖)
飛控板
電池
馬達
螺旋槳
電子變速器
無線接收器

## Slide 14: 飛行控制板
陀螺儀
加速計
磁力計
氣壓高度計
微控制器(MCU)

## Slide 15: 飛行穩定控制
陀螺儀
加速計
磁力計
高度計
GPS
…
姿態與位置感測器
MCU
馬達轉速
電子變速器
飛機運動
多旋翼機

## Slide 16: MCU做了那些運算?

## Slide 17: PID控制
Proportional(P) :比例
Integral(I) :積分
Derivative(D) :微分

## Slide 18: PID控制 Pseudocod
previous_error := 0
integral := 0
start:
error := setpoint - measured_value
integral := integral + error*dt
derivative :=(error -previous_error)/dt
output :=Kp*error + Ki*integral + Kd*derivative
previous_error :=error
goto start
調整PID參數對其步階響應的影響

## Slide 19: 如何通訊?

## Slide 20: 藍芽通訊
Bluetooth
(android)
Bluetooth
Chip(hc-05)
wireless
Arduino (atmega328p)
UART
wireless
wired

## Slide 21: 藍芽通訊封包
畫布的X (當油門) | 手機的PITCH | 手機的ROLL | 畫布的 (當YAW) | (1+2+3+4)%256
第一個BYTE | 第二個BYTE | 第三個BYTE | 第四個BYTE | 第五個BYTE

## Slide 22: DEMO

## Slide 23: 報告到此結束 謝謝大家